史語所X光機輻射安全作業守則

- 本所之古物照相檢驗用X光機之操作，須由領有輻射安全證書人員執行。

- 研究人員及學生基於教學需要，得在合格操作人員直接監督下從事操作放射性物質訓練，操作前，須已接受合格人員規劃之操作程序及輻射防護講習，講習時數不得少於三小時。

- 本X光機僅可於經主管機關核准之該輻射作業場所內進行操作。

- 工作人員於操作本X光機時，應全程佩帶人員劑量佩章。人員劑量佩章不可混用或共用，也不可將劑量佩章拿下對著射源照射。

- 操作人員於進行X光照射時，應確認X光室內無人員時，才可開啟X光照射。

- 操作人員應定期以輻射偵檢儀器檢測X光室周圍環境劑量，並檢查X光室之輻射警告標誌是否脫落毀損、X光室門之安全連動開關、警告燈號是否功能正常。

- 輻射防護人員每月應進行照射室輻射安全檢查，檢查表格見附件。

- 本X光機每年應執行輻射安全檢查乙次。

X光照射室輻射安全檢查紀錄表

| 單位 |  | 照射室負責人 |  | 電話 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 檢 查 內 容 | 是 | 否 | 備 註 |
| 1 | 輻射作業場所是否張貼警示標誌、警語 |  |  |  |
| 2 | 是否備有適當屏蔽設施 |  |  |  |
| 3 | 是否貼有「輻射安全作業守則」 |  |  |  |
| 4 | 工作人員是否為合格操作人員 |  |  |  |
| 5 | 工作人員是否配戴人員劑量佩章 |  |  |  |
| 6 | 「設備」之照射室人員無法進入 |  |  |  |
| 7 | 裝有安全連鎖裝置及明顯警示燈，拆卸、開啟照射室門或「設備」防護罩時，將自動停止產生輻射。 |  |  |  |
| 8 | 是否備有輻射偵測儀器及校正紀錄 |  |  |  |
| 9 | 操作室平日是否上鎖管制並備有使用登記簿冊 |  |  |  |
| 10 | 照射室內備有啟動照射之警示、緊急停止照射及緊急開門等裝置。 |  |  |  |
| 11 | 「設備」之外表面有明顯可見的輻射示警標誌，及表示「本儀器內含輻射源，報廢前應經原子能委員會核准」之警語。 |  |  |  |
| 12 | 上次檢查缺失改進情況 |  |  |  |

現場輻射偵檢情形：偵測儀器廠牌：　　　　  　　　型號：　 　　  　　序號：

校 正 單 位 ：　　           　    　　校正日期：　 　年　 　月　 　日

背景輻射：　      　μSv/hr          實際量測結果(1)：　      　μSv/hr

位置：

註：                                                        實際量測結果(2)：　      　μSv/hr

1輻射防護人員須執行檢查並確實填寫本紀錄表。                       位置：

2.安全檢查每月乙次。                                     實際量測結果(3)：　      　μSv/hr

3.本紀錄保存五年。                                                 位置：

實際量測結果(4)：　      　μSv/hr

位置：

實際量測結果(5)：　      　μSv/hr

位置：

照射室主管：				  輻射防護人員：                  檢查日期：