非密封放射性同位素輻射安全作業守則

1、嚴禁在放射性物質操作場所飲食、吸煙、存放食物或施用化妝品。

2、不可用嘴或吸管吸取放射性物質。操作時應戴橡膠或PVC手套及實驗衣工作

服，以避免皮膚污染，並須依使用核種輻類別及能量作適當之屏蔽。

3、工作人員皮膚如有外傷時應避免從事放射性作業，如必須工作時應將傷口妥

善包紮，以免接觸到放射性物質。人員工作時應配戴個人佩章。

4、使用或處理具揮發性或有昇華性之放射性物質或廢料時，須在各放射性專用

實驗室的氣櫃中操作。（此抽氣設備應定期更換濾材，並校驗抽氣流量及測試濾

除或吸附效率。）

5、實驗所產生之放射性廢棄物應按規定分類收集及處理，尤其是放射性廢液須

存放於專用塑膠桶中，嚴禁將廢液傾倒入水槽內。(實驗後產生之放射性廢料

必須立處理，盛裝容器須有足夠之屏蔽能力且標示明確)。

6、操作放射性物質實驗時，桌面上及襯盤內要鋪上吸水紙以防止污染，液體樣

品應置於不易傾倒及破損容器內。攜出管制區之物品應實施放射性污染偵測。

7、工作人員應經常檢查手、衣服及鞋子是否有污染，工作完畢後應把雙手徹底

洗淨，並應偵測工作場所(如實驗桌檯面、地面、水槽等處)及本身是否有輻

射污染，若發現有任何污染狀況時即應立即進行除污。

8、實驗過程中若不慎攝入放射性同位素，或發生與放射性同位素有關之身體傷

害時，即應通知輻射防護人員處理。

9、操作人員應符合資格（經過相關訓練、參加講習或測驗合格持有人員劑量佩章並

完成體檢者）。

10、凡盛裝或儲存放射性物質之一切器具及操作器材，以及放射性物質操作場所

或區域，均要用輻射專用標籤加以標示，不可使用代號或其他符號，以免他人誤用或誤入（放射性物質貯存場所及盛裝放射性物質之容器，應有適當輻射警示標誌與警語，並註明放射性物質的資料）。

11、使用放射性物質時，務必確實將使用情形登記在”放射性同位素進出帳料紀

錄表”上，列入統計管制。

12、非密封放射性同位素實驗室須管制專屬專用，現場並張貼有場所平面圖。放

射性物質之貯存場所或放置儲櫃(或冰箱)應上鎖，其鑰匙應由專人保管。

13、在各專門從事非密封放射性同位素操作區內每次實驗後（或每週）要確實執

行偵檢及清理工作（例如使用蓋格偵檢器或　smear test　偵測工作檯面或地

面是否有污染並記錄之，經常保持操作環境之整潔並有專人管理等），並在各

項登記簿上登記使用狀況。若有未按規定登記及偵檢者，必須取消其操作資格。

14、放射性物質移動的次數及空間越少越好，如需移動請盛入容器內以確保安全。

15、管制區內應配置經過定期校正之輻射偵檢器。

16、非密封放射性同位素操作管制區內須自行訂定緊急意外事故處理程序，且將其重點、聯絡人、聯絡電話等資料張貼告示於該管制區明顯易見之處。

17、輻射防護人員每月應進行安全檢查，檢查紀錄存檔備查五年。